## Slide 1
GOAI · BOUNDLESS AGENTS / AI + INDUSTRIAL MANUFACTURING
鲜知
ColdPilot
果蔬冷库安全可控工业 Agent
让 Agent 自主诊断与验证，让安全边界始终由确定性规则和人类掌握。
DIAGNOSE · SIMULATE · GOVERN · VERIFY
GOAI 世界人工智能开源大赛 · 初赛方案 · 2026
可运行全栈 MVP

## Slide 2
01 SCENE & PROBLEM
真正的难点不是告警，而是安全地闭环
传统处置：信息碎片 + 经验判断
传感器
温湿度 / 气体 / 压差
库门记录
作业与外界扰动
设备日志
压缩机 / 风机 / 阀门
库存批次
品类 / 数量 / 安全窗口
SOP 与案例
规则散落、经验依赖
人工需要同时回答
原因是什么？哪个方案更稳？谁来授权？执行后真的恢复了吗？
ColdPilot：证据驱动的受控自治
面向谁
冷库管理员、冷链运营负责人、设备运维与安全审计人员
看懂异常
五类工具自动取数，输出原因排序与正反证据
比较方案
在控制前仿真恢复时间、能耗、过冲与冻害风险
守住边界
L2 必须人工审批；L3 联锁绕过永久禁止
验证结果
执行不等于恢复，验证通过后才生成闭环报告
产品判断
工业 Agent 的价值不在“替人拍板”，而在“判断更深、边界更硬、结果更实”。
场景：果蔬冷库持续高温等异常处置；痛点表述依据当前产品流程，真实客户量化数据仍待试点
02

## Slide 3
02 TASK LOOP
不是聊天窗口：这是从异常到验证的任务闭环
Agent 自主推进
人在关键节点负责
01
异常进入
持续高温事件
02
工具诊断
多源取数与留痕
03
原因证据
排序 + 正反证据
04
候选方案
A / B 控制策略
05
仿真校验
效果与风险预测
06
人工审批
L2 停下等授权
07
受控执行
结构化命令
08
效果验证
通过才恢复
关键守卫 1
L2 方案必须绑定版本并由人工审批；版本变化后旧审批失效。
关键守卫 2
执行完成 ≠ 事件恢复；必须进入 verifying 并满足恢复条件。
仓库事实：前端 15 阶段状态机与后端状态迁移共同约束流程；当前异常检测输入和执行均为演示/仿真
03

## Slide 4
03 PRODUCT DEMO
可运行 Demo：自主推进，L2 人工接管
真实浏览器截图
首页看板：多源环境、候选控制方案、L2 审批与 L3 禁止边界同屏呈现
01
自动推进
无需聊天输入，Agent 自动完成诊断、仿真与安全检查。
02
人工授权
L2 控制参数、当前值、目标值和允许范围在批准前完整可见。
03
责任边界
L3 危险动作不进入方案、审批、命令或执行链。
一屏回答评委最关心的三个问题
Agent 做了什么？人何时介入？危险动作如何被阻止？
截图：frontend/acceptance/agent-awaiting-approval.png；页面数据为演示数据，方案指标为仿真结果
04

## Slide 5
04 AGENT & TOOLS
Agent 能力：五类工具取数，结论可解释、可追溯
Agent 工作台：工具调用进度、事件趋势和业务上下文
真实后端工具调用
telemetry.query
温度 / 湿度 / O₂ / CO₂ / 压差
doorlog.query
库门开启时段与持续时间
devicelog.query
压缩机 / 风机 / 阀门状态
knowledge.search
冷库高温处置知识
cases.search
相似异常历史案例
结构化产出
原因排序 + 置信度
支持证据 + 反向证据
不确定项 + 现场核查
每次调用均记录完整输入输出、摘要、耗时与状态。
默认模式为离线确定性 Agent；可选 OpenAI 兼容 LLM 仅综合诊断原因，不决定安全、审批或执行
05

## Slide 6
05 SIMULATION
控制前先仿真：把效果、能耗与风险放在同一张桌上
策略与仿真页：A/B 方案、温度预测、控制参数、安全校验和 L2 审批
方案 A
平滑逼近目标
预计恢复
5.2 h
预计能耗
1,170 kWh
过冲风险
低
冻害风险
低
方案 B
快速强制降温
预计恢复
2.3 h
预计能耗
887 kWh
过冲风险
中
冻害风险
中
结论：不是只选“更快”，而是让恢复速度、能耗和货品风险可比较。
仿真值来自当前一阶热力学近似模型，仅用于技术可行性演示；不得视为真实冷库节能或恢复成效
06

## Slide 7
06 SAFETY & GOVERNANCE
安全不是 Prompt：模型、规则、人和设备边界分层治理
四级自治边界
L0
观察
Agent 自动
读取数据、识别异常，不改变设备状态
L1
建议
Agent 自动
输出诊断、方案与核查建议
L2
受控执行
必须人工审批
方案绑定版本，执行前再次安全检查
L3
永久禁止
规则直接拦截
联锁绕过等动作不进入控制链
L2 五项确定性检查
参数白名单 · 上下限 · 变化速率 · 冲突检测 · 权限校验
真实页面：L3 “关闭联锁并强制满负荷”被永久拦截
设计原则
LLM 最多参与诊断综合；安全、审批、控制命令和执行永远不由模型决定。
当前实现提供工程级约束，不宣称等同于经认证的功能安全系统。
实现证据：backend/app/domain/safety.py、approval.py、execution.py；L3 只写审计，不创建方案/审批/命令/任务
07

## Slide 8
07 ARCHITECTURE
技术架构：把 Agent 能力嵌入可测试的业务用例层
Web 产品层
React 18 + TypeScript
10 个业务模块
驾驶舱 / 监控 / Agent / 仿真 / 审计
ColdPilotClient
唯一数据边界
Mock 与 HTTP 可切换
API 与用例层
FastAPI + Pydantic
13 个业务 API
冻结契约 + 结构化 Schema
Application Use Cases
diagnosis · simulation · approval · execution
核心能力层
Agent
确定性默认
可选 LLM 综合
Tool Registry
五类工具协议
结构化 IO 留痕
Safety Engine
L2 五项检查
L3 永久拦截
Thermal Simulator
一阶热力学近似
预测曲线与风险
Async Worker
诊断 / 执行任务
逐步可观察
SQLAlchemy Async + SQLite WAL
23 张表覆盖遥测、Agent 任务、证据、方案版本、仿真、审批、命令、执行、报告与安全审计
当前为单进程 MVP：无 Redis、消息队列、微服务、向量数据库或真实设备网关；生产化路线见第 11 页
08

## Slide 9
08 ENGINEERING EVIDENCE
工程完成度：可运行、可验证、可复现
10
业务模块
驾驶舱到报告审计
13
业务 API
前后端冻结契约
23
数据库表
覆盖完整事件闭环
15
工作流阶段
状态与守卫可测试
5
Agent 工具
真实调用、结构化留痕
109
自动化测试
前端 50 + 后端 59
复现路径
不是只有截图：工程材料可直接运行
双数据模式
Mock 独立演示 / HTTP 全栈联调
后端接口文档
/internal/docs + OpenAPI 契约
数据库迁移
Alembic 一键建表与演示种子
质量门禁
typecheck / test / lint / build / ruff
浏览器验收
关键页面与 Agent 状态全程留图
部署边界
单 worker 运行要求已明确记录
拟开放复用
工具协议 · 安全策略 · 仿真器 · 示例数据 · 部署文档
工程数量依据当前源码；测试数量为前端 50 个与后端 59 个，提交前已重新运行关键质量门禁
09

## Slide 10
09 COMPLIANCE & LIMITS
合规与边界：明确“已实现”与“落地前必须补齐”
IMPLEMENTED
当前系统已经做到
演示数据、仿真结果和真实数据预留分别标注
L2 人工审批与方案版本绑定
L3 危险动作永久拦截并写入审计
执行前再次进行确定性安全检查
LLM 输出经结构化 Schema 校验
执行或验证失败可回退传统规则 / PID
NEXT
真实落地前必须补齐
真实身份认证、RBAC 与多级审批
传感器与业务数据授权、最小化和脱敏策略
外部模型供应商、数据保留和私有化部署约定
PLC / 边缘网关的二次边界校验与人工接管
外部不可变审计存储、密钥管理和 API 限流
真实冷库模型校准、工业安全评估与试点验收
不做过度声称
当前无真实 PLC、无真实试点、无工业安全认证；哈希链只能检测链条被修改，不等于密码学不可抵赖。
合规策略：先只读、再影子仿真、后 L1 建议，最后才在 L2 人工审批下接入受控执行
10

## Slide 11
10 ROADMAP & OPEN SOURCE
从可运行 MVP 走向真实冷库的受控落地
永久边界：L3 联锁绕过类动作始终不交给 Agent 执行。
01
0–3 个月
只读试点
接入真实传感器，对比 Agent 诊断与人工判断
验证指标
诊断耗时 / 原因命中率 / 误报率
02
3–6 个月
影子仿真
历史数据校准模型，方案不下发设备
验证指标
温度与能耗预测误差
03
6–9 个月
L1 建议运行
Agent 给建议，由值班员人工执行
验证指标
采纳率 / 货损 / 能耗
04
9–12 个月
受控 L2 接入
边缘二次校验、人工审批、人工接管与 PID 回退
验证指标
安全事件 / 恢复时间 / 可用性
当前
可运行全栈 MVP，任务闭环、安全边界与工程复现已验证。
期待连接
真实冷库场景 · 历史数据 · 设备接口
OPEN FOR REUSE · TOOL CONTRACTS · SAFETY POLICIES · SIMULATOR · SAMPLE DATA · DOCS
11